|  | УТВЕРЖДАЮ Вр.и.о. директора Некоммерческой Организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Хабаровском крае» _______________ А.В. Сидорова « » ________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. |
|  | Основание для проведения работ | Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр). Краткосрочный план реализации в 2015 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. |
|  | Месторасположение объекта | г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Магистральное, 13/6. |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт плоской кровли, с внутренними водостоками. |
|  | Состав работ | Работы выполнять согласно дефектной ведомости и сметной документации. |
|  | Условия выполнения работ | Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов). Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. |
|  | Общие требования к выполнению работ | Работы выполнить согласно дефектной ведомости и сметной документации. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и иных нормативных правовых актов. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве. Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации. |
|  | Требования по выполнению сопутствующих работ | Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить освидетельствование скрытых и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Вести общий журнал работ. Оформить акты освидетельствования скрытых работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ. Представить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора на согласование Заказчику календарный график производства работ с разбивкой по дням. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов. |
|  | Требования к проектной документации | Проектная документация не требуется. |
|  | Требования по объему гарантий качества работ | Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
|  | Иные требования | Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Согласовано:

- Заместитель директора                                 _______________ (  _____________ )

«___» _____________ 2015г.

- Начальник отдела строительного контроля _______________ ( _____________ )

«___» _____________ 2015г.